## Slide 1: 上海大数据项目中期评审
谢永青 王海权
指导导师: 李国良

## Slide 2: 目录
研究背景
问题定义
研究内容和技术方案
效果

## Slide 3: 研究背景
电网的数据有挖掘潜在价值的需求
“新常态”下经济形势引人关注
电网数据和经济指标之间存在密切联系

## Slide 4: 研究背景
从变量的走势上衡量紧密关系
  折线的整体相似度
  变量走势的吻合程度
路径的相似度问题
  把变量走势图看做路径
  路径相似度方法：DTW，EDR，LCSS，AreaSIM

## Slide 5: 问题定义
衡量用电量和各种经济指标的走势关系
  使用路径的相似度衡量走势
  左右移动数据，衡量电量和经济指标的滞后性

## Slide 6: 研究内容和技术方案
四种相似度
关系的延迟性

## Slide 7: 四种相似度
1.AreaSIM:
  两条折线围成的面积
  围合面积越小，其走势越紧密

## Slide 8: 四种相似度
2.DTWSIM:
  利用点与点之间的距离
  允许多点对应一点
  求得整体上最小的距离和
  距离：
  相似度：

## Slide 9: 四种相似度
3.LCSSSIM:
  计算线段采样点之间的匹配对数
  对异常点进行忽略，消除影响
  计算：
  相似度：

## Slide 10: 四种相似度
4.EDRSIM:
  DTW变形：定义匹配点的距离都为1
  减少异常点的影响
  距离计算：
  相似度：

## Slide 11: 关系的延迟性
利用指标的周期性：
  一年12个月为一个周期
  前后移动范围不超过12个月

## Slide 12: 效果
DTWSIM |  | LCSSSIM |  | EDRSIM |  | AreaSIM | 
商业营业用房施工面积_累计增长(%) | 0.89441584 | 设备工器具购置固定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.910447761 | 设备工器具购置固定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.951612903 | 住宅施工面积_累计增长(%) | 0.882272722
存货_累计增长(%) | 0.893002898 | 商业营业用房施工面积_累计增长(%) | 0.852941176 | 商业营业用房施工面积_累计增长(%) | 0.910447761 | 商业营业用房施工面积_累计增长(%) | 0.881767822
住宅施工面积_累计增长(%) | 0.890866739 | 固定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.850746269 | 固定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.903225806 | 应交增值税_累计增长(%) | 0.880472107
房地产施工面积_累计增长(%) | 0.889083721 | 流动资产合计_累计增长(%) | 0.838235294 | 流动资产合计_累计增长(%) | 0.895522388 | 产成品_累计增长(%) | 0.878785648
商品住宅施工面积_累计增长(%) | 0.888431484 | 管理费用_累计增长(%) | 0.838235294 | 产成品_累计增长(%) | 0.895522388 | 房地产施工面积_累计增长(%) | 0.874914382
主营业务税金及附加_累计增长(%) | 0.888401252 | 应收帐款_累计增长(%) | 0.823529412 | 应收帐款_累计增长(%) | 0.880597015 | 定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.867611899
资产总计_累计增长(%) | 0.885489243 | 产成品_累计增长(%) | 0.823529412 | 管理费用_累计增长(%) | 0.880597015 | 办公楼施工面积_增长(%) | 0.862371796
设备工器具购置固定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.884162964 | 亏损企业亏损总额_累计增长(%) | 0.823529412 | 亏损企业亏损总额_累计增长(%) | 0.880597015 | 亏损企业亏损总额_累计增长（%) | 0.861830219
应收帐款_累计增长(%) | 0.883636101 | 商业营业用房竣工面积_累计增长(%) | 0.823529412 | 住宅施工面积_累计增长(%) | 0.880597015 | 应收帐款_累计增长(%) | 0.855971664
负债合计_累计增长(%) | 0.883016314 | 住宅施工面积_累计增长(%) | 0.808823529 | 利息支出_累计增长(%) | 0.880597015 | 设备工器具购置固定资产投资完成额_累计增长(%) | 0.852158924
1.每种算法所对应的，与电量走势最相关的Top 10经济指标
2.可以看到，Top10经济指标内，有众多指标重合。辅证说明指标相关性。

## Slide 13: 效果
Chart: 
| 延迟11个月 | 延迟10个月 | 延迟9个月 | 延迟8个月 | 延迟1-5个月 | 0月 | 1-5月 | 9月 | 10月 | 11月
安徽 | 18 | 2 | 3 | 13 | 3 | 18 | 4 | 2 | 6 | 31
福建 | 14 | 16 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 11 | 28
江苏 | 11 | 2 | 17 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 27

## Slide 14: 电网数据的 压缩存储和高效检索策略
王海权
2016.12.09

## Slide 15: Outline
电网数据的特点和挑战
相关压缩算法
针对电网数据的增强型APCA压缩策略
针对电网数据的检索策略
实验结果

## Slide 16: 电网数据的特点
时序数据序列
连续不间断产生
数据总量增长快
  采样时间间隔
  多维度
历史数据查询慢

## Slide 17: 电网数据的挑战
两个挑战
  怎么存？
    如何在数据量不断增大的条件下进行有效的存储，节省存储空间？
  怎么查？
    如何在数据量不断增大的条件下仍然能够快速的查找出指定时间、时间段的电网历史数据？
  存和查结合？
    如何在既有高效的存储性能的同时又支持快速的查询性能？

## Slide 18: 电网数据的挑战
两个挑战
  怎么存？压缩！怎么压缩？
    如何在数据量不断增大的条件下进行有效的存储，节省存储空间？
  怎么查？
    如何在数据量不断增大的条件下仍然能够快速的查找出指定时间、时间段的电网历史数据？
  存和查结合？
    如何在既有高效的存储性能的同时又支持快速的查询性能？

## Slide 19: 时序数据的相关压缩算法
PAA
  Piecewise Aggregate Approximation
APCA
  Adaptive Piecewise Constant Approximation
PLA
  piecewise linear approximation

## Slide 20: 时序数据的相关压缩算法
PAA
  Piecewise Aggregate Approximation
  N=8

## Slide 21: 时序数据的相关压缩算法
APCA
  Adaptive Piecewise Constant Approximation
  Error Bound 5%
APCA
PAA

## Slide 22: 时序数据的相关压缩算法
PLA
  piecewise linear approximation

## Slide 23: 针对电网数据的 增强型APCA压缩策略
怎么改进？
  每个采样点的取值变化范围有限
    对所有可能的取值进行hash编码？
  APCA压缩后的结果时间戳是离散的
    存储差值而不是完整的时间戳？

## Slide 24: 针对电网数据的 增强型APCA压缩策略
APCA的输出
error bound 0.01
  保存起始时间
  时间间隔不相等
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ……
value | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | ……
Time | 1 | 3 | 5 | ……
value | 0.10 | 0.12 | 0.20 | ……
原始数据
APCA结果

## Slide 25: 针对电网数据的 增强型APCA压缩策略
多点合并压缩
  3（H=3）个点合并，时间差阈值ut=2^7=128
Value字典编码
  APCA后的数据中value取值数有限
基于位(bit)数组的数据表示
  用二进制位数组存储数据
1 | 60 | 152 | 200 | 230 | 360 | 500 | 504 | 600
1 | 60 | 152
200 | 230
360
500 | 504 | 600

## Slide 26: 针对电网数据的 增强型APCA压缩策略
算法示例
time | 1 | 60 | 152 | 200 | 230 | 360 | 500 | 504 | 600
value | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.20
1 | 200 | 360 | 500
59 | 92 | 0.10 | 0.20 | 0.30
0111011 | 1011100 | 0000000001 | 0000000010 | 0000000011
Value | 字典编码
0.10 | 0000000001
0.20 | 0000000010
0.30 | 0000000011
… | …
= 44 bits
APCA的结果
多点合并后的key
Key=1对应value
value实际存储内容
<
int
double
(3-1)*32 + 3*64=256

## Slide 27: 针对电网数据的 增强型APCA压缩策略
增强压缩性能分析
  对APCA算法增强后的压缩性能分析
  参数
    3点合并
    时间差阈值2^7=128
    value总数1000 < 2^10
    int=32bits，double=64bits
  结果对比
    原始：n*(32 + 64) > 288bits
    APCA：3*(32 + 64) = 288bits
    增强： 32 + (7 + 7 + 10 + 10 + 10) = 76bits

## Slide 28: 针对电网数据的检索策略
数据量少
  HASH
数据量大
  B树、B+树

## Slide 29: 针对电网数据的检索策略
如何构建B+树索引？
  先把数据解压再构建索引
    解压时间开销
    解压后的数据存储
    针对解压后的数据构建的索引的体积（B+树的高度）
  直接针对压缩后的数据构建索引

## Slide 30: 针对电网数据的检索策略
  直接针对压缩后的数据构建索引
time | 1 | 60 | 152 | 200 | 230 | 360 | 500 | 504 | 600
value | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 0.20
1 | 200 | 360 | 500
59 | 92 | 0.10 | 0.20 | 0.30
0111011 | 1011100 | 0000000001 | 0000000010 | 0000000011
Value | 字典编码
0.10 | 0000000001
0.20 | 0000000010
0.30 | 0000000011
… | …
= 44 bits
APCA的结果
B+树的key序列
Key=1对应value
value实际存储内容

## Slide 31: 针对电网数据的检索策略
单点查询(Point Query)
  查询某个时刻的电网数据
    找到不大于该时刻的最大时刻的B+树叶子节点
    取出节点对应的value解压
    得到APCA压缩后的近似值

## Slide 32: 针对电网数据的检索策略
区间查询(Range Query)
  查询某个时刻段的电网数据
    确定时间段的两个时间端点
    针对两个时间端点执行Point Query，找到相应的B+树的两个叶子节点
    取出两个叶子节点及中间的所有叶子节点
    扫描取出的叶子节点，执行解压过程
    得到处于range内所有采样时刻的APCA压缩后的近似值

## Slide 33: 实验结果
数据来源
  华东电网频率数据
  采样间隔: 秒

## Slide 34: 实验结果
存储性能对比实验
  数据量：近1年的电网频率数据，3000w+ 条
  对比算法
    原始数据：原始采样数据
    APCA：对原始数据采用APCA算法进行压缩
      Error bound 0.001
    增强型APCA：本文新提出的基于APCA的增强型压缩算法（多点合并 + value编码）
      H=3, B=128, value 11位编码(49.000 ~ 51.000)

## Slide 35: 实验结果
存储性能对比实验
Chart: 采用不同压缩策略文件大小对比
| 原始数据 | APCA | 增强型APCA
存储性能对比 | 232 | 99 | 28
232
99
28
42.67%
100%
12.07%

## Slide 36: 实验结果
检索性能对比实验
  数据量：近1年的电网频率数据，3000w+ 条
  对比算法
    原始数据
    APCA
    增强型APCA
  Point Query：随机生成 50, 000 个查询时刻
  Range Query：随机生成50, 000 个查询时间区间

## Slide 37: 实验结果
检索性能对比实验
Chart: 
| Point Query | Range Query
原始数据 | 540 | 21921
APCA | 652 | 9822
增强型APCA | 773 | 6706
540
652
773
21921
9822
6706
100%
44.81%
30.59%

## Slide 38: THANKS!